УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации МО

Старопольское сельское поселение

________________В.О.Овлаховский

«01»  марта 2018 г.

Дефектная ведомость

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома № 27 до земельного участка  № 56

дер.Филево  Старопольского сельского поселения Сланцевского района Ленинградской области

| Местоположение | Существующее состояние | Наименование намеченных работ | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д.Филево | Участок дороги от дома № 27 до земельного участка № 56: длиной 819 м, шириной 3,0 м, 2457 м2 Дорожная одежда имеет многочисленные деформации и разрушения (ямочность, колейность, смешение материалов покрытия, основания и земляного полотна) c нарушением поперечного профиля | - Исправление профиля оснований щебеночных без добавления нового материала - Восстановление дорожной одежды устройством щебеночного покрытия средней толщиной 25 см : - щебень из природного камня марка 600, фракция 40-70 мм - щебень из природного камня марка 600, фракция 10-20 мм - щебень из природного камня марка 600, фракция 5(3)-10 мм | 2457 м2 2457 м2 642,67 м3 36,86 м3 24,57 м3 |

Составили:

Специалист  I категории администрации                                                      Еговитова  Т.В.

Специалист  I категории администрации                                                      Игнаткина О.Г.