Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

Локальная смета

Ремонт грунтовой ьской волости

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Составлен(а) в уровне цен на: февраль 2018г.

Наименование региона: Ленингрсдкая область

Наименование редакции СНБ: 2014г.

Наименование сборника индексов пересчета: 02.2018г.

Наименование сборника текущих цен: 02.2018г.

Сметная стоимость: 919,836 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: 157.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 23,182 тыс. руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 |
| 1 | ТЕР 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к стоимости машин: 8.35, к з/п машинистов: 9.39, (Н.Р. 80*0,85 = 68% = 529 руб. С.П. 45*0,8*0.85 = 31% = 241 руб.) | 1000 м2 спланированной площади | 2.457 | 153,91 0 | 153.91 33.73 | 3158 | 0 | 3158 778 | 0 1.38 | 0 3 |
| 2 | ТЕР 27-04-014-01 | Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) однослойных к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к з/п рабочих: 9.39, к стоимости машин: 5.8, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.35, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 60161 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 32318 руб.) | 1000 м2 покрытия | 2.457 | 61027,69 1004.79 | 5774.85 1150.28 | 418703 | 23182 | 82295 26538 | 63.76 48.64 | 157 120 |
| 3 | ТЕР 27-04-014-04 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 к прямым затратам: 7 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1.25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 Индексы: к стоимости машин: 5.71, к з/п машинистов: 9.39, к материалам: 2.29, (Н.Р. 142*0,85 = 121% = 13354 руб. С.П. 95*0,8*0.85 = 65% = 7173 руб.) | 1000 м2 покрытия | 2.457 | 24475,45 0 | 2376.94 478.36 | 157685 | 0 | 33347 11036 | 0 21.96 | 0 54 |
| 4 | ТСЦПпг 03-21-01-008 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 8 км Индексы: к стоимости машин: 5,8, | 1 т груза | 1188 | 12,51 0 | 12.51 0 | 86199 | 0 | 86199 0 | 0 0 | 0 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 665745 | 23182 | 204999 38352 |  | 157 177 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 665745 | 23182 | 204999 38352 |  | 157 177 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 23182 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 204999 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 38352 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 437564 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 665745 | 23182 | 204999 38352 |  | 157 177 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 74044 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 739789 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 39733 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 779522 |  |  |  |  |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | % | 18 |  |  | 140314 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 919836 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/          Проверил: ___________________   /______________/

# Text boxes

Глава администрации

МО Старопольское сельское поселение

_______________________В.О. Овлаховский

«_________» _____________________ 2018 г.

Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения от дома №27 до земельного участка №56 дер. Филево МО Старопольское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области